## Slide 1: 有限元大作业第五组答辩
答辩人：毕恺峰，胡昌平，黄轩宇，易泽吉，张逸葑

## Slide 2
目录
01 stap++基本内容
02 stap++扩充内容
03 桥梁竞赛
04 总结及展望

## Slide 3: 01 stap++基本内容
01 stap++基本内容
前处理
各单元编写
稀疏矩阵求解
后处理
运算结果

## Slide 4: 01 stap++基本内容 前处理
inp文件格式

## Slide 5: 01 stap++基本内容 前处理
主要工作有：1、对于inp文件中结点，单元，边界条件，载荷，材料信息的读取
2、我们把不同单元间的连接工作放在前处理中，把对应结点合并以表示固接。
3、再matlab中画图以验证前处理正确性（如果程序成功运行则也可以通过后处理 验证。

## Slide 6: 01 stap++基本内容 3T单元
形函数
形函数线性，每个单元的B e矩阵为常数，刚度阵不需要高斯积分

## Slide 7: 01 stap++基本内容 3T单元
Patch Test
6节点6单元，单轴拉伸
通过Patch Test
收敛率分析
位移函数
网格形状
收敛率约1（线性收敛）

## Slide 8: 01 stap++基本内容 8H单元
母单元形函数
变换到母单元求解
母单元形函数梯度+坐标变换

## Slide 9: 01 stap++基本内容 8H单元
Patch Test
16节点7单元，单轴拉伸
基本通过Patch Test
单元形状不规则带来Jacobi矩阵求拟误差
收敛率分析
位移函数
收敛率约1（线性收敛）

## Slide 10: 01 stap++基本内容 Euler-Bernoulli Beam单元
共有四个解耦的刚体模态
需要坐标变换，左右乘分块坐标变换阵
1.5阶收敛精度

## Slide 11: 01 stap++基本内容 Plate单元
刚度阵构建：
应力计算&Mises应力输出：
收敛率测试：
与理论结果比较：
(3次完备多项式)
矩形板
（对于矩形板有解析形式）
表面：
高斯点：
一端固支的板梁在自重下的弯曲
单元数n | A点位移 | 理论值
1 | -1.40423e-02 | -7.84000e-03
4 | -8.96010e-03 | 
16 | -7.76719e-03 | 
64 | -7.83064e-03 | 

## Slide 12: 01 stap++基本内容 Shell单元
两种建立方式：
一般壳体单元：适用于一般的曲面壳单元
4Q+Plate叠加的平板壳单元：仅限于矩形平面壳
一般壳体单元有限元格式建立过程：
1. 建立插值函数：首先根据四个节点坐标确定法向量的方向。
局部坐标系的建立可以令局部坐标系中x轴为z轴与全局坐标系的叉乘，之后再用z轴与x轴叉乘得到y轴。
2. 计算雅可比矩阵

## Slide 13: 01 stap++基本内容 Shell单元
3. 建立应变-位移关系
单元任一点处位移：
从而可以得到
可以得到表示应变-位移关系的B矩阵（6*5N）

## Slide 14: 01 stap++基本内容 Shell单元
5. 应力-应变关系
因子5/6考虑了横向剪切变形在厚度方向的变化情况
4. 坐标变换
之前的应变-位移关系中，位移中的转角是局部坐标系的，因此需要使用之前得到的余弦矩阵转换坐标。
6. 刚度矩阵
注：当壳单元是曲面时，薄膜和弯曲作用会发生耦合。因此，可能会遇到薄膜锁定以及剪切锁定。解决办法有减缩积分。但是减缩积分可能会带来寄生模式，因此需要使用带稳定方法的减缩积分。
4Q+Plate的平面壳单元建立：
涉及平面的两个自由度的看作是4Q单元，涉及厚度方向自由度以及转角自由度的看作是Plate单元。将上述两个单元的刚度元素按照新的位置输入到单元刚度阵中去。

## Slide 15: 01 stap++基本内容 后处理
vtk格式
节点信息（节点数、数据格式、坐标）
控制行（版本、标题、字符集、数据形式）
单元信息（单元数、数据量、单元类型、节点）
单元量（数据量，数据类型，数据）
节点量（数据量，数据类型，数据）

## Slide 16: 01 stap++基本内容 运算结果

## Slide 17: 02 stap++扩充内容
02 stap++扩充内容
Timoshenko Beam单元
稀疏矩阵求解
超参元
无限单元
连接单元

## Slide 18: 02 stap++扩充内容 Timoshenko Beam单元
采取位移转角一致插值：
在欧拉伯努利梁的基础上直接修正
b为剪切附加项，矩形截面梁k=1.2
完备三阶形函数，四阶收敛精度
实际收敛率达到3.8

## Slide 19: 02 stap++扩充内容 稀疏矩阵求解
稀疏矩阵求解器
MKL-PARDISO：MKL_NUM_THREADS=8
将矩阵的存储格式替换为CSR（Compressed Row）格式：
需要计算Rowindex
<vector>存储column，重排速度快，占用内存少
链接MKL库较为方便，尝试链接PARDISO自己的文件，但未成功
稀疏矩阵求解器在数量级层面上加快了运算的速度，同时矩阵的存储格式压缩了所占空间

## Slide 20: 02 stap++扩充内容 超参元
刚度阵构建：
应力计算&Mises应力输出：
收敛率测试：
与理论结果比较：
母单元：
（只需给定1，2，3，4节点的坐标）
坐标插值：
位移插值：
9点高斯积分
单元数n | A点位移 | 理论值
1 | -1.0594787e-06 | -1.333333e-06
4 | -1.3287469e-06 | 
16 | -1.3332561e-06 | 
64 | -1.3333317e-06 | 
依次输出9个高斯点的应力：
问题：不需要坐标的节点仍然需要写入到输入文件中

## Slide 21: 02 stap++扩充内容 无限单元
刚度阵构建：
坐标插值关系与4Q有所不同
输入节点：
以连接边界（, ）为中心的两侧节点
对于前处理增加了难度
（如何将网格划分和节点坐标对应起来）
应力：4个高斯点的应力（4Q一致）
收敛率：1（4节点等参元，和4Q一致）
Notes: 随着人机结合、物联网、智慧城市等的迅猛发展，需要用到数目众多且分散的传感器等微型器件和信号接收/发射等电子设备[1][2]，从而迫切需要能够有效从环境俘获能量并发电的微发电机。例如在人体血管中工作的微型机器人[3]，在恶劣环境下工作的高精度传感器等。这些微纳米系统从外部供电将变的非常困难，然而像电池类似的消耗式供电方式，如何进行更换和反复充能又变成了一个非常复杂和困难的问题。

## Slide 22: 02 stap++扩充内容 连接单元
针对两个点的约束，如果两个点位置在浮点数误差内一致，则直接在前处理中把两个点合并为一个点。如果两个点的位置略有不同，则可以使用连接单元。当k取一个数量级高于其余刚度阵的数量级的数时（可看作硬梁），则可以把两个单元固接起来。

## Slide 23: 桥梁竞赛
03 桥梁竞赛
方案选择
桥梁设计
Abaqus-Python脚本读取
优化算法

## Slide 24: 03 桥梁竞赛 方案选择
斜拉索桥
桁架梁
箱梁

## Slide 25: 03 桥梁竞赛 方案选择
双薄壁桥墩，支点梁1/16-1/18跨度，梁中1/50跨度

## Slide 26: 03 桥梁竞赛 桥梁设计
悬索斜拉桥是实际工程中对跨度较大的桥的一种设计方案。考虑到题目要求，桥孔最小宽度为150米，为了尽量减小桥面位移，因此将跨度设计为160米，即每160米安装一个桥墩并牵拉斜拉索，一共设置9个桥墩以及斜拉索结构。实际测试中发现，如果斜拉索足够密，则无需桁架结构即可将桥面竖直位移控制在一个较小的值，从而大大降低成本。因此设计时大体控制5米设计一个斜拉索，每个桥墩牵拉4*13根斜拉索。经估算，每个桥墩所需载重为30MN量级。混凝土许用应力的80%为18MPa，即每个桥墩的截面积应当大于2平方米的量级。实际设计时，每个桥墩的截面积为12.8平方米。同理，拉索的截面积估算应当大于0.001平方米的量级。实际取为0.0025平方米。

## Slide 27: 03 桥梁竞赛 桥梁建模
零件图绘制，组装得到单元体
设置要连接的部分，存储到set中
新建一个模型，在instance中插入建好的单元体
在instance中加上边界零件，添加需要连接的set
constraint中连接设置好的set
设置边界条件和加载（预先设置set）
求解
优化（手动，程序）

## Slide 28: 03 桥梁竞赛 结果分析
应力均符合小于许用应力80%的要求

## Slide 29: 03 桥梁竞赛 结果分析
桥面最大位移为0.2843米。价格估算：桥面用混凝土4770立方，桥墩用混凝土13534立方，拉索用钢601.3吨。总价格1216万。

## Slide 30: 03 桥梁竞赛 Abaqus-Python脚本读取
脚本控制-优化参数思路：
目的：1.多参数计算
2.调取结果，计算目标参数
位移场’U’
应力场’S’
得到最大位移
得到所有高斯点的应力，单元类型，单元号
得到单元对应的节点号
节点坐标（单元体积）
单元材料和属性
优化桥梁参数

## Slide 31: 03 桥梁竞赛 优化算法
优化算法的选取：
考虑到Cost中所含各项可能没有显式表达式，最后选取了离散的优化方法，在未来条件具备的情况下可以尝试一些算子分裂方法，将函数各项拆开，进行优化
GA遗传算法
具有良好的全局搜索能力
不会陷入局部最优解的快速下降陷阱
具有内在并行性
进化后期搜索效率较低
对各个自变量的影响因素的阶数进行分析，给出指导性意见，如增加悬索的根数，增加索塔数目

## Slide 32: 04 总结及展望
04 总结及展望
缺点及不足
收获及体会
未来展望

## Slide 33: 04 总结及展望 缺点及不足
1. 收敛率不高，可以采用收敛更快的单元插值函数。所使用的Shell单元的收敛率也偏慢，直到第三组算例才接近收敛。
以Plate为例：
2. 在程序的编写过程中单元出现了一部分问题，对GitHub的版本管理中犯过一些错误。
3. 内存的使用量比较大，程序整体的优化不足，导致第四个算例没有跑出来。
4. 桥梁设计部分对于python脚本的使用不足，对于任务的复杂程度估计不足。桥梁设计中使用的是米塞斯应力，因而没有考虑混凝土的拉压区别。应当使用米塞斯应力校核钢的强度，使用主应力校核混凝土的强度。

## Slide 34: 04 总结及展望 收获及体会
进一步熟悉了c++编程的基本原理。
将有限元的理论知识与编程结合，处理了一些工程实际问题。
自主查阅文档，学习了诸如前后处理以及Abaqus的诸多功能。

## Slide 35: 04 总结及展望 未来展望
1. 求解器部分可以切换IO/OOC,解决内存不足的问题，跑出算例4
同时在求解前进行reordering。
2. 程序可以在前处理时识别相同的单元，减小单元刚度阵计算量。
3. 增加过渡单元的编写。
4. 增加模态分析。

## Slide 36: 致谢
感谢张老师本学期春风化雨以及循循善诱的教导！
感谢宋言学长以及倪锐晨学长的耐心辅导！
感谢全班同学营造的竞争环境，最后感谢本组成员的努力付出！

## Slide 37
谢谢聆听！

## Slide 38
提问时间